# Tableau de diagnostique des pannes d'un turbocompresseur

| A | Manque de puissance |
| --- | --- |
| B | Fumée noire à l'échappement |
| C | Consommation importante d'huile moteur |
| D | Fumée bleue à l'échappement |
| E | Turbocompresseur bruyant |
| F | Bruit cyclique provenant du turbocompresseur |
| G | Fuite d'huile côté compresseur |
| H | Fuite d'huile côté turbine |

| A | B | C | D | E | F | G | H | CAUSE | REMEDE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Filtre à air encrassé | Changer le filtre à air |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Durit d'admission d'air au turbocompresseur obstruée | Retirer l'obstruction ou changer les pièces endommagées selon le cas |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Durit d'admission d'air du turbo vers le collecteur d'admission obstruée | Retirer l'obstruction ou changer les pièces endommagées selon le cas |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Collecteur d'admission obstrué | Retirer l'obstruction |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fuite d'air dans la durit filtre à air-turbocompresseur | Supprimer la fuite en remplaçant les joints ou en serrant les colliers selon le cas |
|  |  |  |  |  |  |  |  | fuite d'air dans la durit turbocompresseur-collecteur d'admission | Supprimer la fuite en remplaçant les joints ou en serrant les colliers selon le cas |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fuite d'air au joint moteur du collecteur d'admission | Changer le joint ou resserrer les boulons selon le cas |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Obstruction dans le collecteur d'échappement | Supprimer l'obstruction |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Obstruction dans la ligne d'échappement ou le silencieux | Supprimer l'obstruction ou remplacer les pièces défectueuses selon le cas |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fuite de gaz d'échappement à l'entrée de la turbine au niveau du joint de collecteur d'échappement | Remplacer le joint ou resserrer les boulons selon le cas |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fuite de gaz d'échappement après la turbine | Réparer la fuite |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Graissage du turbo obstrué | Supprimer l'obstruction ou remplacer la conduite selon le cas |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Conduit de graissage moteur obstrué | Nettoyer l'obstruction |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Logement central du turbocompresseur "boueux" | Changer l'huile, le filtre à huile, et/ou effectuer une révision du turbo selon le cas |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pompe d'injection ou injecteurs réglés incorrectement | Remplacer ou régler les pièces défectueuses selon le cas |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Temps de levée de l'arbre à came incorrect | Remplacer les pièces usées |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Segments ou chemises usés | Remplacer les pièces concernées |